TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
|  | 01 | ALCOÔMETRO, material vidro, modelo gay lussac, escala 0 a 100 ºC, calibrado. Descrição complementar: com divisões de 1°gl, comprimento aproximado de 320mm, calibrado a 20 °C. | 408546 | Unidade | 02 | 82,06 | 164,12 |
|  | 02 | BANHO MARIA, material aço inoxidável, comprimento 84 cm, largura 42 cm, altura 25 cm. | 396033 | Unidade | 01 | 1.574,33 | 1.574,33 |
|  | 03 | CÂMARA GERMINAÇÃO, Germinador de sementes modelo Mangelsdorf. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Câmara interna em aço inoxidável 304 com polimento tipo espelho para 60°C; Dez trilhos na câmara interna para movimentar as bandejas; Controlador de temperatura digital micro processado; Precisão +/- 1°C; Uniformidade +/- 2°C; Temperatura de ambiente +7°C até 60°C; Reservatório interno de 7L;Janela de vidro no teto do equipamento para visualização; Tensão: 220 Volts; Sistema de umidificação Banho (caldeira) no fundo da câmara; dreno para esgotamento da água na traseira do equipamento; isolação lã de vidro com espessura de 50 mm (dupla isolação); dreno para escoamento de água da cuba; controle fotoperíodo através de controle no painel de programador digital Clip; resistência 1600 watts; vedação porta com silicone moldado; capacidade 10 bandejas em aço inox perfuradas; Acompanhado de Manual de instruções e termo de garantia; com no mínimo 5 prateleiras. | 150858 | Unidade | 02 | 6.355,00 | 12.710,00 |
|  | 04 | COLETOR AMOSTRA SOLO, material aço inoxidável, material cilindro alumínio, quantidade cilindro 50, uso coleta amostras, aplicação avaliação correção solo. | 230172 | unidade | 50 | 15,79 | 789,50 |
|  | 05 | DESTILADOR DE NITROGÊNIO, material da caldeira vidro, material caixa aço inoxidável, tensão 220 V, tempo de ebulição 15 MIN, princípio KJELDAHL, vidraria de borossilicato, conden. Descrição complementar: Equipamento usado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e analises de nitrogênio / proteína pelo método de Kjeldahl após processo de digestão - Gabinete construído em aço inox 304 polido. - Caldeira em vidro borosilicato com capacidade de 2000ml embutido com enchimento semi-automático. - Sensor para indicação do nível da caldeira. - Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. - Tempo de destilação: +- 7 min - Reprodutibilidade de aproximadamente 1%. - Recuperação: 99,5%. - Limite de detecção: 0,1mg - Protetor em acrílico na parte frontal. - Vidrarias: Conexão tipo Kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borosilicato. - Tubulação e mangueira de silicone e cristal. - Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura eletrônico analógico. - Potencia: 1500 Watts - Voltagem: 220V - Acompanhado de 01 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borosilicato, 02 fusíveis e de manual de instruções com termo de garantia. | 301000 | unidade | 01 | 2.939,67 | 2.939,67 |
|  | 06 | DUROMETRO MÉTODO ROCKWELL NORMAL (HRC-HRB-HRA) Corpo robusto fabricado em ferro fundido, Seleção de cargas automática (através de chave de seleção), com zeragem automática do relógio. Graduação do relógio de 1HR. Pré-carga de 10Kgf - Cargas de 60 - 100 - 150Kgf - Capacidade vertical (abertura máxima) de 215mm (sem a proteção de borracha do fuso) - Capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm – Fornecidos com: Mesa plana de diâmetro 50mm, Mesa prismática de diâmetro 39mm, com abertura de 25mm, em 120º, para peças cilíndricas com diâmetro 6-45mm. Penetrador de diamante 120º. Penetrador de esfera de aço diâmetro 1/16 pol. (mais uma esfera avulsa reserva). Padrão de dureza HRB (na faixa de 80-100HRB). Padrão de dureza HRC (na faixa de 60-65HRC) Chaves de serviço. Capa plástica de proteção. Acompanhado de Manual de instruções em português. | 039853 | unidade | 01 | 18.378,82 | 18.378,82 |
|  | 07 | ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, tipo digital, Tensão 110/ 220 V, faixa de medição 320 A 1.000 NM de comprimento de onda, banda de passagem 10 NM, grade de difração 1200 linhas/mm, aplicação análise química, zero automático/fator colorimétrico. | 253722 | unidade | 01 | 8.670,00 | 8.670,00 |
|  | 08 | ESTUFA LABORATÓRIO, P/ SECAGEM À VÁCUO, gabinete aço inox, ajuste mecânico, botão controle temperatura, cerca de 150 l, até 200 ºC, c/ até 5 bandejas, porta vidro. Descrição Complementar: acompanhada de prateleira, bomba de vácuo, mangueira 1,2 m, manual de instruções, certificado de calibração. | 418503 | unidade | 01 | 4.804,33 | 4.804,33 |
|  | 09 | ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO COM RENOVAÇÃO AR, material gabinete aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade cerca de 500 litros, até 200º C, componetentes com até 05 bandejas, com vedação, alarmes. Descrição Complementar: Estufa com câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido, rodas de locomoção 4 rodízios giratórios sendo 2 com travas; duas portas em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; 5 suportes bandejas acompanhada de 5 bandejas em aço1020 reforçada, Distância entre Bandejas 165mm; Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm). Vedação Perfil de Silicone Resistência Blindada em aço inox AISI 304. Sensor de Temperatura PT-100 Circulação de ar Circulação de ar forçada natural; Motor de corrente continua ¼ HP - Classe H; Rotação do motor 3.400 RPM; Djuntor motor de proteção contra superaquecimento; Ventilação através de ventuinha; Fluxo de ar Saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; Segurança Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; Controle de temperatura Microprocessado Digital PID Temperatura 5ºC acima do ambiente a 200ºC graus Exatidão ± 3 ºC Resolução 0,1 ºC. Capacidade mínima 480 Litros; Alimentação 110 volts ou 220 volts; Potência 4000 Watts. Acompanha manual de instruções e garantia de 12meses contra defeito de fabricação; caixa em inox; Certificado de calibração. | 419821 | unidade | 07 | 7.225,67 | 50.579,69 |
|  | 10 | ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, material gabinete aço inox, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade cerca de 150 l, temperatura até 200 ºC, com temporizador até 1000 min, componentes c/ até 3 bandejas, adicional c/ vedação, alarmes. Descrição Complementar: com certificado de calibração. | 414645 | unidade | 02 | 3.092,00 | 6.184,00 |
|  | 11 | ESTUFA LABORATÓRIO, material gabinete aço inox, ajuste mecânico, botão controle de temperatura, capacidade cerca de 40 l, temperatura até 200º C, componentes com até 2 bandejas, com vedação. Descrição Complementar: porta Interna em vidro temperado, com sistema de fechamento magnético por todas as bordas da porta. Iluminação da câmara de trabalho automática ao abrir a porta; Acompanhar no mínimo uma prateleira; volume interno aproximado: mínimo de 40 litros; voltagem: 220V; faixa de trabalho mínimo de +05ºC até +65ºC da temperatura do ambiente, com controlador digital para indicação da temperatura; acompanhada de manual de instruções; acompanha de certificado de calibração do controlador e sensor, com selo da Rede Brasileira de Calibração. | 414628 | unidade | 01 | 2.101,83 | 2.101,83 |
|  | 12 | FORNO MUFLA 1200 °C, 200MM, 200MM, 300MM, 12L, forno digital microprocessado -com 1 rampa e 1 patamar - dimensões internas40x20x20cm - 220 volts watts= 3720. Os fornos muflas, têm sua aplicação em procedimentos onde é aplicada a alta temperatura. Faixa inicial de trabalho em 300ºc; •temperatura máxima UNID 01 de trabalho: 1200ºc; • construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; •isolação térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; •painel de comando lateral para melhor visualização; •resistências fio kanthal®, embutidas em refratários; • portacom contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; • respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; • controlador eletrônico microprocessado de temperatura, permitindo a programação de rampas e patamares com saída rs485; • sensor de temperatura tipo k;• cabo de força com dupla isolação sem plugue; Certificado de calibração | 138088 | unidade | 04 | 4.454,99 | 17.819,96 |
|  | 13 | FOTÔMETRO DE CHAMA, c/ filtro de lítio, com faixa de medição (ppm)/resolução de leitura{na(sódio) = 0-100/0,01, k(potássio) = 0-100/0,01, li(lítio)=0-100/0,01. Repetibilidade: 1% para leituras consecutivas da mesma amostra c/intervalos de 20 seg. Linearidade: melhor que 2% para sensibilidade máxima. Volume da amostra: aprox. 6 ml/min. Indicador: digital, led 2 1/2 dígitos, altura de 12,5mm. Tempo de estabilização de leitura: aprox. 8seg. Tensão de alimentação: 220 v (bivolt) (tolerância +/- 10%). Consumo: 30va ar comprimido: aprox. 9 l/min a 1 kgf/cm2. Combustível: glp (gás liquefeito de petróleo). Dimensões: aprox. (l x a x p) 350 x 510 x 230 mm. Acompanhado dos acessórios: copo dreno com mangueira, 3 desentupidores para nebulização, 4 tubos de polietileno para admissão de amostra, cabo de força, 2 fusíveis 0,5 a-220 v, fusível 1,0 a-117 v,válvula reguladora de gás, manual técnico de instrução de uso em português. Que permita calibração em diferentes pontos da faixa de medição. Obrigatoriamente com leitura em concentração e em valores de escala, c/seleção de pontos decimal para 0,1-0,01-0,001 e 3 posições p/ ajuste da sensibilidade. | 043109 | unidade | 01 | 6.972,51 | 6.972,51 |
|  | 14 | FREEZER, tipo horizontal, capacidade 500 litros, altura 91,50 cm, largura 155,50 cm, profundidade 76,30 cm, quantidade tampas 2 un, sistema degelo automático, cor branca, temperatura operação 0 a 10 ºC, tensão alimentação 220 v, sistema dupla função. | 222831 | unidade | 06 | 1.943,44 | 11.660,64 |
|  | 15 | FREEZER, tipo horizontal 2 portas, mínimo de 411 litros, cor branca, voltagem 110v, dupla ação: freezer e conservador, puxadores ergonômicos, caixa interna em aço zincado, não contem CFC, fechadura de segurança, rodízios para transporte, consumo máximo de 100KW/h. | 037680 | unidade | 01 | 995,64 | 995,64 |
|  | 16 | MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, material corpo aço inoxidável, tipo bancada, formato retangular, aplicação medição de ph em soluções químicas, modelo microprocessado, faixa medição de 0 14 ph, -1999,9 a 1999,9milivolt, resolução 0,001ph, 0,1 milivolt e 0,1ºC, precisão 0,02 ph 0,2ºC 0,2 milivolt. | 256068 | unidade | 01 | 843,00 | 843,00 |
|  | 17 | MICROSCÓPIO, tipo de análise estereoscópio, tipo binocular, aumento oculares até 10x, zoom até 50x, componentes iluminação em led, refletida e transmitida, outros componentes base cerca de 20 x 20 cm, adicional inclinação até 35°. | 427014 | unidade | 05 | 1.846,63 | 9.233,15 |
|  | 18 | PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, SONDA MULTIPARÂMETRO, para equipamento monitoração da qualidade água. Descrição complementar: medidor multiparâmetro à prova d'água, com (ph/condutividade/od/temperatura).o medidor multiparâmetro para uso nos processos laboratoriais e para análises ambientes para monitoramento da qualidade da água em rios, lagos, piscinas, estações de tratamento,tratamento de efluentes, etc. Especificações: faixa de medição: ph: 2.00 a 12.00. condutividade: 0.0 a 199.9 µs/cm, 0 a 1999 µs/cm, 0.00 a 19.99 ms/cm, 0.0 a 69.9 ms/cm. salinidade: 0.00 a 10.00 ppt, 0.0 a 42.0 ppt (água do mar). oxigênio dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 30 mg/l). temperatura: 0.0 a 60.0°c. Resolução: ph: 0.01. condutividade: 01µs/cm (0.0 a 199.9 µs/cm), 1µs/cm (0 a 1999 µs/cm), 0.01ms/cm (0.00 a 19.99 ms/cm), 0.1ms (0.0 a 69.9 ms/cm). salinidade: 0.01ppt (0.00 a 10.00 ppt), 0.1ppt (0.0 a 69.9 ppt). oxigênio dissolvido: 0.1% (0.1mg/l). temperatura: 0.1°c. faixas de ajuste para condutividade: 60 a 170 us/cm, 600 a 1700 us/cm, 6 a 17 ms/cm, 40 a 60 ms/cm. Exatidão: ph: ±0.1. condutividade: ±(1%fs + 1 dígito). salinidade: ±(1%fs + 1 dígito). Oxigênio dissolvido: ±(3%fs + 1 dígito). Temperatura: ±0.5°c. temperatura de operação: 0 a 50°c. umidade de operação: 10 a 90%ur (sem condensação). grau de proteção: ip67 (à prova d’água). alimentação: pilhas. Funções adicionais: memória para até 99 registros (cada registro grava as 4 grandezas), seleção de faixa automática, compensação automática de temperatura para todas as medições (ph, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido), compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido, identificação automática das soluções de calibração, desligamento automático após 1 hora de inatividade. itens inclusos: 1 sonda para medição de ph (1,30m de comprimento), 1 sonda para medição de condutividade e salinidade (1,30m de comprimento), 1 sonda, 1 sonda para und i 1 . | 413573 | unidade | 01 | 3.233,48 | 3.233,48 |
|  | 19 | TRADO, material aço, tipo concha, diâmetro 6, aplicação perfuração e coleta de solo, 2 haste em tubo galvanizado de 1m x 3/4´ | 150246 | unidade | 01 | 846,14 | 846,14 |
|  | VALOR TOTAL ESTIMADO | 160.500,81 |

| DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVO POR LOCAL DE ENTREGA |
| --- |
| ITEM | Rolim de Moura | Presidente Médici | Porto Velho | TOTAL |
|  |  |  | NCET |  |
| 01 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 03 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 04 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1.2. Parcelamento: Atendendo o disposto no art. 15 inciso IV da lei nº 8.666/93, os equipamentos pretendidos serão licitados por item, visando maior economicidade à Administração e amplitude da disputa durante o certame licitatório, a fim de obter a proposta mais vantajosa.

1.3. Valores: Foram realizados os procedimentos básicos para realização de pesquisa de preço, em atendimento a IN n°03 de abril de 2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apurando-se o valor médio com base nos incisos I do art. 2º da referida norma:

1.3.1 Nos preços propostos deverão estar inclusos, todos os custos diretos e indiretos, inclusive com fretes, carga, descarga e montagem dos materiais no local definido para a entrega/instalação dos mesmos.

1.4. Descrição: Os objetos foram descritos e relacionados com as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação, assim, os materiais a serem ofertados deverão ser necessariamente de 1ª linha, segundo os padrões usuais de mercado. Devem-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.

1.4.1. Para fins de aceitação das propostas, as licitantes deverão enviar Catálogos, prospectos ou outros documentos, contendo foto e especificações do equipamento, que atestem que o material ofertado contém as características exigidas no presente instrumento, onde serão recusadas àquelas que não atendam tais descrições.

1.4.2. Todas as medidas e dimensões são aproximadas, admitindo-se variações em níveis aceitáveis, para mais ou para menos, desde que não interfiram no padrão de qualidade e desempenho do objeto solicitado.

1.4.3.  Da Garantia e Assistência Técnica: Para os itens 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, deverá ser fornecido garantia de no mínimo de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.

1.4.3.1. A execução da garantia, incluindo conserto de material/equipamento não implicará, em qualquer hipótese, ônus para a CONTRATANTE.

1.4.3.2. A garantia será exigida da própria CONTRATADA; em nenhuma hipótese será admitida a transferência desta responsabilidade para terceiros.

1.4.3.3. CONTRATADA, todavia, poderá repassar à CONTRATANTE o mesmo prazo de garantia concedido pelo fabricante do material/equipamento, desde que superior ao estipulado  ao 12 (doze) meses.

1.4.3.4. A garantia será executada por Assistência Técnica Autorizada, indicada pelo fabricante na documentação oficial apresentada pelo licitante no respectivo processo.

1.4.3.5. Se esta Assistência Técnica Autorizada estiver impossibilitada de fazê-lo, a garantia deverá ser executada por outra Assistência Técnica Autorizada, que também deverá ser indicada pela contratada, ou mesmo pelo próprio fabricante do material/equipamento.

1.4.3.6. Os serviços de assistência técnica dar-se-ão durante o período de garantia do material/equipamento.

1.4.3.7. O conserto/reparo do material/equipamento com defeito deve acontecer em prazo não superior a 30 (trinta) dias úteis, contados do início do atendimento da CONTRATADA.

1.4.3.8. O endereço para assistência técnica poderá ser comprovado pelo catálogo de assistência técnica do fabricante, ou, na sua falta, por indicação expressa do licitante dos produtos ofertados.

1.4.3.9. Todos os componentes devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com sua política de garantia, não sendo permitida a integração de itens de terceiros, que possam acarretar a perda parcial da garantia ou a não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante, quando solicitada.

1.4.4. O item 5 deve estar em conformidade com ABNT NBR13796/1997.

1.4.5. Os itens 08, 09, 10, 11, 12 devem estar em conforme acreditação nº 88 de 11/08/1997, escopo da acreditação ABNT  iso/iec 17025 – calibração, bem como as licitantes deverão fornecer Certificado de Calibração, emitido por Laboratório devidamente credenciado pela Rede Brasileira de Calibração – RBC.

1.4.6. O item 13 deve estar em conformidade com ABNT NBR 10422.

1.5. Sustentabilidade: Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa n.º 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente produtos que atendam os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5º:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

1.5.1. As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.

1.5.2. As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Consoante com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, Consolidar e criar cursos de graduação. Meta: Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes didático-pedagógicos, até 2018; objetivo 8.4 – de Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura. Metas: · Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, até 2017; e consoante com o objetivo 10.25 – Construir Laboratórios e aquisição de equipamentos: a aquisição destes equipamentos visam a implementação e manutenção do laboratório dos cursos abaixo identificados:

- Engenharia Florestal,  que obteve problemas no ano de 2018 com a estufa que apresentou problemas técnicos e incendiou-se, inviabilizando seu uso. Diante disso, os trabalhos de conclusão de curso e PIBIC foram prejudicados, além das aulas de Secagem e Preservação da Madeira, pois existem metodologias que só podem ser executadas mediante ao uso de estufas de circulação e renovação de ar. O Forno Mufla também necessita ser substituída, sendo a única existente no câmpus, está danificada e é extremamente necessária para realização de trabalhos das disciplinas de Fitoenergia e realização de pesquisas referentes à Energia de Biomassa Florestal e Processos de Pirólise da Madeira. Os quantitativos dos equipamentos têm como base os quantitativos das disciplinas de industrialização e utilização da madeira e propriedades da madeira que requerem a realização de trabalhos práticos para determinação das características físicas e mecânicas da madeira, sendo que para as propriedades mecânicas é essencial a utilização de equipamentos de aferição, e como uma máquina universal de ensaios é muita cara, uma opção para aquisição e que atenderia parcialmente esta necessidade seria por meio da aquisição de um Durômetro Método Rockwell para determinar a resistência mecânica da madeira à penetração.

- Engenharia Agronômica: Laboratórios de Solos, Entomologia e de Plantas Daninhas;

- Educação do Campo, habilitação em ciências da natureza, os equipamentos são indispensáveis para realizar aula prática em laboratório, bem como aula prática no campo com os discentes, além de ser fundamental para os projetos de pesquisas que estão sendo vinculados ao Departamento de Educação do Campo;

- NCET, os equipamentos visam atender as demandas dos cursos de Química, Biologia, Geografia e Física;

- Engenharia de Pesca e Zootecnia do Campus de presidente Médici.

2.2. Considerando as Diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, que preconiza aulas práticas e pesquisas, o Projeto Político Pedagógico de cada curso, a aquisição de materiais para instalação e implantação dos laboratórios tem como objetivo principal melhorar o serviço de ensino superior através das aulas práticas, desenvolver projetos de pesquisa e iniciação científica dos graduandos, promover projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela instituição e parceiros, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região amazônica;

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 Os bens ora pretendidos pelos cursos enquadram-se na categoria de bens considerados comuns de uso geral, de que tratam a Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto n.º 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1 O prazo para entrega dos bens é 30 (trinta) dias, contados do recebimento de cada nota de empenho emitidas, em remessa única, no seguinte endereço:

| MUNICIPIO CAMPUS | LOCAL/ENDEREÇO | TELEFONE | HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Rolim de Moura | Av. Norte Sul 7300, Bairro Nova Morada. CEP. 76.940-000- Rolim de Moura/RO | (69) 3449-3801 (69) 3449-3805 | 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 (somente nos dias úteis). |
| Presidente Médici | Sede - Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº 4376-Bairro Lino Alves Teixeira – CEP: 76.916-000 Presidente Médici/RO | (69) 3471-1924 (69) 3471-1954 | 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 (somente nos dias úteis). |
| Poro Velho | BR 364 km 9,5 sentido Acre, Bloco 2C, sala 109, Porto Velho/RO. | (69) 2182 2127 | 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 (somente nos dias úteis). |

4.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias após o recebimento provisório, desde que providenciada a montagem dos materiais nos locais indicados pela administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da Contratante:

5.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível à fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado, em cada localidade, representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. Fraudar na execução do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

10.3.1. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

10.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.6.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Porto Velho – RO, 16 de agosto de 2018.

Elaboração:

| Nome | SIAPE |
| --- | --- |
| Rogerio Gonçalves Teixeira | 2361498 |
| Adriano Reis Prazeres Mascarenhas | 1123716 |

Análise e Ajustes:

Érica Gonçalves da Silva

Coordenadora de Compras e Licitações

Portaria nº 1.035/2015/GR/UNIR

Aprovação:

Fabrício Donizeti  Ribeiro Silva

Pró-Reitor de Planejamento - Portaria nº 525/2018/GR/UNIR