TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar – condicionado  e aquisição de peças, conforme condições, quantidades e exigências 	estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | CATSER | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | QTDE | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 1.1 | 2771 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (um) aparelho condicionador de ar Split 9.000 BTU’S, com periodicidade quadrimestral. | 03 | 156,67 | 470,00 |
|  | 1.2 | 2771 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 12 (doze) aparelhos condicionadores de ar Split 18.000 BTU’S, com periodicidade quadrimestral. | 36 | 183,33 | 6.600,00 |
|  | 1.3 | 2771 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 64 (sessenta e quatro) aparelhos condicionadores de ar Split 24.000 BTU’S, com periodicidade quadrimestral. | 192 | 220,00 | 42.240,00 |
|  | 1.4 | 2771 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (um) aparelho condicionador de ar Split 30.000 BTU’S, com periodicidade quadrimestral. | 03 | 236,67 | 710,00 |
|  | 1.5 | 2771 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 22 (vinte e dois) aparelhos condicionadores de ar Split 36.000 BTU’S, com periodicidade quadrimestral. | 66 | 260,00 | 17.160,00 |
|  | 1.6 | 2771 | Manutenção Preventiva e Corretiva de 03 (três) aparelhos condicionadores de ar Split 48.000 BTU’S, com periodicidade quadrimestral. | 09 | 316,67 | 2.850,00 |
| Valor Total estimado item 01 | 70.030,00 |
| ITEM | CATSER/ CATMAT | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | QTDE | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 02 | 2771 | Serviço de carga e recarga de gás refrigerante, tipo R22, para ar-condicionado Split. | 30 | 310,00 | 9.300,00 |
| 03 | 2771 | Serviço de carga e recarga de gás refrigerante, tipo 410, para ar-condicionado Split. | 15 | 283,33 | 4.250,00 |
| 04 | 99201 | Motor do ventilador para ar-condicionado de 24.000 BTU’s – York, com serviço de substituição da peça. | 05 |  |  |
| 05 | 99201 | Compressores para ar-condicionado de 30.000 BTU’s, com serviço de substituição da peça. | 01 |  |  |
| 06 | 99201 | Compressores para ar-condicionado de 24.000 BTU’s, com serviço de substituição da peça. | 05 |  |  |
| 07 | 70688 | Controle remoto eletrônico, tipo universal. | 80 | 76,50 | 6.120,00 |
| 08 | 99201 | Placa receptora YORK - modelo YJEA24FS-ADK, com serviço de substituição da peça. | 30 |  |  |
| Valor total estimado |  |

1.2. Valores: Foram realizados os procedimentos básicos para realização de pesquisa de preço, em atendimento a IN n° 5 de 27 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apurando-se o valor médio com base no inciso IV do art. 2º da referida norma:

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros, observada a ordem de preferência:

I - Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br;

II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou

IV - pesquisa com os fornecedores.

1.2.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, todos os custos diretos e indiretos, inclusive com fretes, carga e descarga dos materiais até os locais definidos para a prestação do serviço.

1.3. Descrição: Os objetos foram descritos com as especificações necessárias para garantir a qualidade da contratação, portanto os materiais a serem ofertados deverão ser necessariamente de 1ª linha, segundo os padrões usuais de mercado. Devem-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de 	qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962, em especial os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n.º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas 	ABNT NBR 14679, ABNT NBR 13971:2014, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração e a prevenção de riscos à saúde das pessoas.

1.3.1. A relação apresentada de equipamentos acima detalhadas não é taxativa podendo haver alterações até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) para acréscimos ou supressões, caso haja novas aquisições e/ou eventuais baixas patrimoniais;

1.3.2. Os quantitativos foram definidos considerando os aparelhos existentes na unidade e contemplados neste termo de referência, estimando-se a realização de 03 (três) manutenções anuais para cada equipamento.

1.3.3. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as diretrizes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de sua Jurisdição, por empresas habilitadas, detentoras de responsáveis técnicos conforme Lei n.º 5.194/66, 6.496/77 e Resolução CONFEA n.º 218/73.

1.3.4. A configuração do controle remoto de ar-condicionado e a verificação de alimentação de energia elétrica serão realizados sem ônus para a Contratante.

1.3.5. As peças e acessórios a serem substituídos ou fornecidos pela Contratada deverão ser originais, de 	primeiro uso (não recondicionadas), de acordo com a marca e o modelo de cada Condicionador de ar, bem 	como possuir garantia mínima de 01 (um) ano, contado da data da instalação das mesmas, salvo na hipótese de inviabilidade devidamente comprovada.

1.4. Parcelamento: Atendendo o disposto no art. 15 inciso IV da Lei nº 8.666/93 os itens pretendidos serão licitados por itens, visando maior economicidade á administração e a amplitude da disputa durante o certame licitatório a fim de obter a proposta mais vantajosa.

1.5. Sustentabilidade: Na execução dos serviços, as contratadas deverão obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

1.5.1. É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

1.5.2. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução;

1.5.3. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco mediante a utilização de equipamento, projetado para tal fim, que possua dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.

1.5.4. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração.

1.5.5. É vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

1.5.6. As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, bem como, na execução do serviço de manutenção, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus Francisco Gonçalves Quiles em Cacoal, encontra-se diante do encerramento do contrato 041/2015 de manutenção de condicionadores de ar das centrais splits, e não foi possível a prorrogação, e esta IFES necessita de contrato vigente para a continuidade dos serviços, considerado de natureza contínua, conforme estabeleceu a portaria 1.045/2015/GR/UNIR, de 24 de novembro de 2015.

2.2. A unidade administrativa detalhada no item anterior possui um considerável número de condicionadores de ar, os quais necessitam de manutenção preventiva e corretiva para o seu perfeito fornecimento. Logo, com o intuito de disponibilizar um ambiente de trabalho e formação com condições climáticas satisfatórias resta 	configurada a necessidade da contratação. Soma-se o fato de que os equipamentos eletrônicos, tais como computadores e outros, necessitam de ambientes com temperatura adequada para o seu bom funcionamento, podendo, na sua ausência, gerar algum tipo de dano por estarem superaquecidos, dado o clima equatorial predominante no Estado de Rondônia.

2.3. Igualmente os próprios aparelhos condicionadores de ar requerem essas manutenções periódicas visando o adequado funcionamento, que quando não realizadas podem resultar em danos diversos aos mesmos, causando prejuízos de ordem econômica e social a esta IFES.

2.4. Assim, para a adequada prestação de serviços técnicos em ar-condicionado à atual demanda do Campus de Cacoal, faz-se necessária a realização de processo licitatório, com vistas à contratação de empresas para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, troca do gás refrigerante nos aparelhos de ar condicionado do tipo SPLIT alocados nas unidades administrativas e acadêmicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

2.5. Levou-se em consideração que os condicionadores em questão não raramente são utilizados diuturnamente. Isso devido à flexibilidade de atividades desenvolvidas na instituição, a qual recebe a comunidade nos períodos matutino, vespertino e noturno, inclusive aos finais de semana e feriados.

2.5.1. Considerou-se também que o estado de Rondônia está inserido na região climática equatorial, e esta apresenta temperaturas médias consideradas elevadas, que exigem maior esforço dos condicionadores e consequentemente maior desgaste e mais manutenção.

2.5.2. Da mesma forma observou-se, no que tange este Campus, a resolução - RE Nº 176, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000, da ANVISA que dispõe sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. Norma que estabelece algumas periodicidades de manutenção.

2.6. DOS QUANTITATIVOS DEMANDADOS

2.6.1. As quantidades demandadas neste termo foram obtidas com base na atual dotação de aparelhos condicionadores de ar instalados no campus, bem como o histórico de manutenções corretivas e as recomendações de manutenções preventivas usualmente utilizadas pelos fabricantes.

2.6.2. Levou-se em consideração que os condicionadores em questão não raramente são utilizados diuturnamente. Isso devido às atividades desenvolvidas na instituição, a qual recebe a acadêmicos e servidores nos períodos matutino, vespertino e noturno.

2.6.3. Considerou-se também que o estado de Rondônia está inserido na região climática equatorial, e esta apresenta temperaturas médias consideradas elevadas, o que exige maior esforço dos condicionadores e consequentemente mais manutenção.

2.6.4. Da mesma forma, observou-se também, a resolução - RE Nº 176, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000, da ANVISA que dispõe sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. Norma que estabelece algumas periodicidades de manutenção.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os materiais (serviços) ora pretendidos pela Administração enquadram-se na categoria de bens considerados comuns de uso geral, de que tratam a Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto n.º 5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência 	legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de 	cargos.

3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1. Os serviços constituem-se em manutenção preventiva e corretiva a serem realizadas em todos os equipamentos de ar-condicionado do tipo split.

4.1.2. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à Portaria n. º 3.523/98 do Ministério da Saúde, normas ABNT NBR 14679, ABNT NBR 13971/97 com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas.

4.2. Os serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADRIMESTRAL: Consistirão na Limpeza geral, com remoção e desmontagem das partes internas e externas (evaporadoras e condensadoras) dos aparelhos, para lavagem com bomba de pressão e o produto específico para lavagem, verificando e consertando se necessário conforme rotina abaixo:

4.2.1. Limpeza dos filtros de ar, substituindo-os se necessário;

4.2.2. Medição de tensão da corrente elétrica;

4.2.3. Limpeza dos painéis;

4.2.4. Inspeção em todos os componentes elétricos;

4.2.5. Inspeção nos ruídos e vibrações anormais;

4.2.6. Inspeção na carga de gás, completando se necessário;

4.2.7. Inspeção no funcionamento dos ventiladores e compressores;

4.2.8. Limpeza de drenos;

4.2.9. Correção da tensão das hélices e turbinas dos ventiladores;

4.2.10. Reaperto geral;

4.2.11. Eliminação de todos os focos de ferrugens com produtos adequados;

4.2.12. Inspeção nos terminais de cabeamentos elétricos, providenciando a substituição dos fios danificados com a ação do tempo;

4.2.13. Eliminação de eventuais vazamentos de gás refrigerante e/ou água;

4.2.14. DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO da parte elétrica dos equipamentos;

4.2.15. A contratada garantirá a eficiência dos serviços contratados por um período não inferior a 120 (cento e vinte dias).

4.4. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: A manutenção corretiva dos equipamentos de ar-condicionado será realizada quando constatado defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo;

4.4.1. Na execução destes serviços a Contratada deverá proceder à substituição das peças e acessórios de 	pequeno vulto, comprovadamente danificados, com ônus para a própria CONTRATADA conforme discriminado no item 7 do Termo de Referência, bem como, emitir laudo de avaliação técnica, quando da constatação de danos irreparáveis em peças de maior valor econômico;

4.4.2. As peças e acessórios substituídos serão obrigatoriamente originais e de primeiro uso (não recondicionadas), compatíveis com os equipamentos instalados na UNIR, Campus de Cacoal. O serviço de desinstalação e instalação será sem ônus para a contratante;

4.4.3. Na hipótese em que ocorrer danos irreparáveis em peças e componentes de maior valor econômico, de posse do laudo emitido pela contratada, a CONTRATANTE adotará providências necessárias para a aquisição das mesmas;

4.4.4. É vedado a efetivação de pagamento por manutenção corretiva realizada em aparelhos já inspecionados pela contratada enquanto perdurar o prazo de garantia.

4.4.6. Será de responsabilidade da empresa contratada para o fornecimento das peças, a instalação das mesmas no aparelho, bem como assegurar a garantia do material pelo prazo.

4.5. DA DESINSTALAÇÃO: Compreende os serviços imprescindíveis a desinstalação do equipamento, caso necessário para efetuar determinado procedimento de manutenção, consistindo principalmente nos seguintes procedimentos:

4.5.1. Retirada da unidade condensadora (externa) e evaporadora (interna);

4.5.2. Acondicionamento das unidades retiradas, em caixas de papelão;

4.5.3. Recolhimento e acondicionado da carga de gás (em recipiente que deve ser fornecido pela empresa), quando for possível;

4.5.4. Vedações de vãos (espaços deixados pelas tubulações, se houver) com alvenaria de ½ vez, chapisco (traço 1:3), reboco (1:3:2), aplicação de selador acrílico (duas demãos), emassamento (massa acrílica) e pintura com tinta acrílica conforme cor existente, em ambos os lados, com fornecimento dos materiais necessários para a realização destes serviços;

4.5.5. Execução de outros pequenos serviços que se mostrarem necessários para um perfeito acabamento do ponto de retirada do equipamento.

4.6. Os Serviços serão executados obrigatoriamente na cidade onde está localizado o Campus Universitário, e as Notas Fiscais/faturas emitidas, informando-se o valor do ISS devido à respectiva Prefeitura Municipal;

4.7. A futura contratada deverá assegurar aos seus empregados os direitos e garantias previstos na Convenção Coletiva da categoria profissional dos prestadores de serviços terceirizados;

4.8. Para prestação dos serviços em licitação a contratada deverá providenciar a disponibilização de no mínimo 03 (três) auxiliares de refrigeração, observando para tanto o piso salarial da categoria, estabelecido em convenção coletiva.

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.1.1. Para execução do serviço em horário distinto do horário de expediente administrativo de cada unidade, das 08:00 ao 12:00 e das 14:00 as 18:00 de segunda a sexta-feira, a empresa deverá formalizar a solicitação por escrito, relacionando os funcionários que permanecerão na Organização e o horário de permanência da equipe junto a Coordenação de Serviços Gerais;

5.1.2. Os serviços deverão ser executados obrigatoriamente no endereço abaixo especificado:

| MUNICIPIO CAMPUS | ENDEREÇO | TELEFONE |
| --- | --- | --- |
| CACOAL | Rua da Universidade, 920, Jardim São Pedro II, Cacoal – Rondônia. | (69) 3416-2603 |

5.2. Os aparelhos condicionadores de ar são distribuídos entre as salas de aula, salas administrativas, salas de estudos, auditórios, gabinetes, bibliotecas e laboratórios de pesquisas;

5.2.1 O parque de aparelhos da UNIR no Campus de Cacoal é composto por aparelhos de diversas marcas e modelos e com período de utilização bastante diversificado;

5.2.2. A Coordenadoria de Serviços Gerais do Campus encaminhará à futura contratada planilha de distribuição informando a localização de cada aparelho, bem como o cronograma de execução dos serviços considerando as prioridades de cada localidade;

5.2.2.1. O cronograma de execução de serviços será elaborado considerando os serviços de limpeza e manutenção de no mínimo 08 (oito) aparelhos por dia.

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

6.1. Na presente contratação não se aplica o estabelecimento de produtividade de referência prevista no inciso XIV do artigo 15 da Instrução Normativa n.º 02/2008/SLTI/MPOG devendo as contratadas executarem a prestação de serviços conforme condições estabelecidas neste instrumento disponibilizando para tanto as condições necessárias para fiel cumprimento dos prazos determinados no Termo de Referência.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário

7.1.1. Da contratada deverá dispor dos seguintes itens:

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DOS ITENS |
| --- | --- |
| EQUIPAMENTOS |
|  | Veículo |
|  | Lavadora de alta pressão |
|  | Andaime tubular com alcance de 12 metros de altura |
|  | Carrinho de armazém capacidade mínima 150 kg, com pneu |
|  | Escada de alumínio com 7 degraus |
|  | Escada de fibra, extensível, de 9,90 m, com 36 degraus |
|  | Cortador de vidro |
|  | Mangueiras compatíveis com as lavadoras de alta pressão |
|  | PPU |
|  | Maçarico portátil |
|  | Foscoper |
|  | Tenda Gazebo 3x3 m, teto em poliéster e pés de alumínio |
|  | Cortador de Tubos |
|  | Manifold Completo para Gás R410A |
|  | Flangeador de Tubos |
|  | Vacuômetro Digital VG 64 |

| FERRAMENTAS |  |
| --- | --- |
| 360 | Etiqueta (anexo I) adesivada para controle da execução de manutenção |  |
|  | Chave de Fenda ¼ x 6 |  |
|  | Chave de Fenda 1/8 x 3 |  |
|  | Chave Cotoco Fenda 3/16 |  |
|  | Chave Cotoco Phillips 3/16 |  |
|  | Chave Phillips ¼ x 4 |  |
|  | Chave Fenda 5/16' x 6' |  |
|  | Alicate Universal |  |
|  | Alicate Corte Diagonal |  |
|  | Alicate de Pressão |  |
|  | JG Soquete + Catraca 9 a19 mm |  |
|  | Chave Inglesa 15' |  |
|  | Chave Inglesa 12' |  |
|  | Chave Inglesa 6' |  |
|  | Estilete Padrão |  |
|  | Trena de Bolso 5m |  |
|  | Lanterna com Pilha |  |
|  | Alicate de Bico 6' |  |
|  | Jg Chave combinada 6 a 22 mm CRV |  |
|  | Estojo Chave Hallen 25 pçs |  |
|  | Mini Amperímetro Digital |  |
|  | Mala de Ferramentas |

| PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
| --- |
|  | Cabo PP 3x2,5 Rolo de 100 metros |
|  | Capacitor de 17 UF, 440 VAC |
|  | Capacitor de 25 UF, 440 VAC |
|  | Capacitor de 30 UF, 440 VAC |
|  | Capacitor de 50 UF, 380 VAC |
|  | Capacitor de 35 UF, 440 VAC |
|  | Capacitor de 15 UF, 440 VAC |
|  | Capacitor de 3 UF, 380 VAC |
|  | Capacitor de 45 UF, 440 VAC |
|  | 10 Capacitor de 5 UF, 380 VAC |
|  | Mangueira de Dreno ½ |
|  | Chave contatora 15A |
|  | Chave contatora 25A |
|  | Chave contatora 32A |
|  | Esponjoso 1/2” peças de 2 metros |
|  | Esponjoso 1/4” peças de 2 metros |
|  | Esponjoso 3/4” peças de 2 metros |
|  | Esponjoso 3/8” peças de 2 metros |
|  | Esponjoso 5/8” peças de 2 metros |
|  | Fita PVC100 mm x 10m |
|  | Fusível de vidro 10 A caixa com 100 unidades |
|  | Fusível de vidro 5A caixa com 100 unidades |
|  | Porca de bronze 1/2” |
|  | Porca de bronze 1/4” |
|  | Porca de bronze 3/4” |
|  | Porca de bronze 3/8” |
|  | Porca de bronze 5/8” |
|  | Relé |
|  | Válvulas |
|  | Termostato |
|  | Terminais elétricos |
|  | Sensores do controle |
|  | Sensores eletrônicos de temperatura; |
|  | Isolantes térmicos |
|  | Pequenos fios |
|  | Auxiliares de partida |
|  | Contactores |
|  | Displays |
|  | Espuma de vedação |
|  | Filtros de ar |
|  | Filtros |
|  | Carga de gás |

7.1.2. A contratada deverá disponibilizar a seguinte relação de EPI:

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |
| --- | --- |
|  | Capacete |
|  | Óculos |
|  | Manga |
|  | Cinto de Segurança |
|  | Cinturão Lombar |
|  | Protetor Auricular |
|  | Luva |

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

8.1. A execução dos serviços será iniciada após a celebração do termo de contrato ou emissão do instrumento equivalente na forma que segue:

8.1.1. A unidade requisitante, por intermédio do Gestor do Contrato, encaminhará as ordens de serviços, autorizando a execução dos trabalhos;

8.1.2. Os aparelhos de ar-condicionado deverão ser restituídos às dependências da contratante em no máximo 24 (vinte e quatro) horas úteis, quando necessário o seu transporte até a sede da empresa contratada.

8.1.3. Na hipótese dos serviços previstos para o quadrimestre forem executados e recebidos pela Administração 	em caráter definitivo num único mês, ficará a contratada desobrigada de manter as contratações mencionadas e a permanência de seu pessoal na cidade de execução dos serviços, desde que, firme TERMO DE COMPROMISSO, onde assegure o imediato atendimento a chamado emergencial da 	contratante, encaminhando funcionários qualificados para os atendimentos extras necessários em no máximo 72 (setenta e duas) horas úteis depois de notificada;

8.1.4. A futura contratada poderá faturar mensalmente as manutenções e as peças fornecidas efetivamente 	realizadas no mês de competência, ficando para os meses posteriores os não realizados naquele período, 	desde que observada à periodicidade de manutenção preventiva obrigatória semestral de cada equipamento.

8.1.5. As faturas deverão ser emitidas nos primeiros 05 (cinco) dias úteis do mês imediatamente posterior ao da 	realização dos serviços, e nelas deverá constar obrigatoriamente o quantitativo de aparelhos atendidos no 	mês de competência.

8.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e gestão do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9. DA VISTORIA PRÉVIA.

9.1. Não será exigida da licitante vistoria prévia para participação do certame licitatório, sendo facultada a realização mediante prévio agendamento junto às respectivas coordenadorias de serviços gerais.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

10.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.

10.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidades especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo gestor do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

11.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

11.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

11.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo gestor do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

11.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

11.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

11.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

11.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Em nenhuma hipótese será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

14.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

14.5.O gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação.

14.10. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.10.1.Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de qualquer empregado da Licitante adjudicatária que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja conduta julgar inconveniente;

14.10.2. Examinar os materiais, produtos, equipamentos utilizados, bem como peças repostas, podendo impugnar seu emprego se em desacordo com as condições estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.

14.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. Fraudar na execução do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. Cometer fraude fiscal;

15.1.6. Não mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.2.2. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias, a ser recolhida mediante Guia de Recolhimento da União a favor da contratante, ou descontada do respectivo pagamento a ser realizado à contratada;

15.2.3. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

15.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Porto Velho - RO, 23 de fevereiro de 2017.

Elaboração:

Shirley P G Santini                                                                        Milene Barbosa da Cunha

Assistente Administrativo                                                                   Assistente Administrativo

Readequação

Érica Gonçalves da Silva

Assistente em Administração

Aprovação:

Otacílio Moreira de Carvalho Costa

Pró-Reitor de Planejamento

ANEXO I

MODELO DA ETIQUETA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Tamanho da fonte: 10

Nome da fonte: Times New Roman

ANEXO II

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO  n°..../20XX

Manutenção preventiva e corretiva

A Coordenação de Serviços Gerais do Campus xxxxx, no uso de suas atribuições autoriza a empresa ............................................, CNPJ: ............................... , a realizar as manutenções quadrimestrais dos aparelhos de ar condicionados (split e janela) identificados na tabela abaixo, observando as regras estabelecidas no contrato n°.............., e os procedimentos previstos no termo de referência, anexo...... no edital do pregão eletrônico tradicional n°..............

| Aparelhos atendidos |
| --- |
| Identificação dos aparelhos | tombamento | N° de série da condensadora | N° de série da evaporadora |
| Aparelho (split/janela) btus. | N°........... | N°.............. | N°............. |
| Unidade/ responsável ................................. | Sala/bloco ............................... |
| Data e hora do início da execução dos serviços ........... | Data e hora da conclusão............................ |
| Assinatura e carimbo do representante da empresa |
| Avaliação dos serviços prestados (preenchido pelo responsável do aparelho) |
| 1. prazo para conclusão dos serviços ( ) inferior a 24 h ( ) superior a 24 h | 2. desempenho do aparelho após a manutenção. ( ) satisfatório ( ) razoável ( ) insatisfatório. |
| Obs: |
| Assinatura e carimbo do responsável |
| A presente ordem de serviço será emitida em 03 (três) vias de igual teor. |

1ª via - unidade responsável pelo aparelho;  2ª via - representante da contratada; 	3ª via – gestor do contrato.

...............................................

Assinatura e carimbo do   Gestor do contrato n°.........

Data ....../......./.......

ANEXO III

MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:

# Comments

Realizar pesquisa de preço de aquisição de peça (itens 04, 05, 06 e 08) com o serviço de substituição

Inserir quantidade estimativa

# Text boxes

| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA |
| --- |
| Requisição nº: |  |
| Bloco: | Sala: |
| Tombamento: |
| Empresa Responsável: |
| Data da manutenção: |

10 cm

5 cm