TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Aquisição e instalação de APARELHOS de ar-condicionado e cortina de ar, com instalação, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT | UND | QUANTIDADE | VALORES ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÍNIMA | REGISTRADA | Unitário | Total |
| 1 | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração 12.000 btu/h, tensão 220v, tipo split, automático, controle remoto, selo procel. Descrição Complementar: tipo Split Hi-Wall, baixo nível de ruído, cor branco, novo de primeiro uso, controle remoto sem fio com display digital, com serviço incluso de instalação realizado pela autorizada da marca contratada. ITEM SUSTENTÁVEL | 352862 | UND | 06 | 67 | 1.882,75 | 126.144,25 |
| 2 | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração 18.000 btu, tensão 220v, freqüência 60 hz, tipo split, controle remoto sem fio/monofásico/3 velocidade Descrição Complementar: tipo Split Hi-Wall, baixo nível de ruído, capacidade de refrigeração cor branco, novo de primeiro uso, controle remoto sem fio com display digital, com serviço incluso de instalação realizado pela autorizada da marca contratada. ITEM SUSTENTÁVEL | 398562 | UND | 04 | 62 | 2.635,00 | 163.370,00 |
| 3 | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração 24.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo Split, modelo HI WALL, ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio. Descrição complementar: baixo nível de ruído, cor branco, novo de primeiro uso, com display digital, com serviço incluso de instalação realizado pela autorizada da marca contratada. ITEM SUSTENTÁVEL | 355741 | UND | 07 | 83 | 3.272,00 | 271.576,00 |
| 04 | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração 30.000 btu/h, tensão 220v, tipo split, automático, controle remoto, selo procel. Descrição complementar: tipo Split Piso-Teto, baixo nível de ruído, cor branco, novo de primeiro uso, controle remoto sem fio com display digital, com serviço incluso de instalação realizado pela autorizada da marca contratada. ITEM SUSTENTÁVEL | 352863 | UND | 10 | 124 | 4.485,00 | 556.140,00 |
| 05 | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração 48.000 btu, tensão 110/220, freqüência 60 hz, nível ruído interno 36 a 53 db, tipo split, com selo procel, controle s/fio, deflexão ar auto. Descrição complementar: tipo Split Piso-Teto, baixo nível de ruído, cor branco, novo de primeiro uso, display digital, com serviço incluso de instalação realizado pela autorizada da marca contratada. ITEM SUSTENTÁVEL | 389759 | UND | 05 | 52 | 8.342,30 | 433.799,60 |
| 06 | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração 60.000 btu, tensão 220v, freqüência 60 hz, tipo split, ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio. Descrição complementar: tipo Split Piso-Teto, baixo nível de ruído, cor branco, novo de primeiro uso, com display digital, com serviço incluso de instalação realizado pela autorizada da marca contratada. ITEM SUSTENTÁVEL | 398485 | UND | 02 | 27 | 9.410,66 | 254.087,82 |
| 07 | APARELHO AR CONDICIONADO, capacidade refrigeração 12.000, tensão 110/220v, tipo split, modelo split inverter, controle remoto/display digital/timer/selo procel. Descrição complementar: Tipo Splt Hi-Wall, nível de ruído 57 db, cor branco, novo de primeiro uso, controle remoto sem fio com display digital, com serviço incluso de instalação realizado pela autorizada da marca contratada. | 440744 | UND | 04 | 48 | 2.051,67 | 98.480,16 |
| 08 | CORTINA AR, material caixa metálica, comprimento 120 cm, potência 92w, tensão 220v. Descrição complementar: baixo nível de ruído (DB 49-51), velocidade do ar 11 m/s a 15 m/s, com controle remoto, com serviço incluso de instalação realizado pela autorizada da marca contratada. | 238700 | UND | 11 | 22 | 1.026,66 | 22.586,52 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | 1.926.184,35 |

* A quantidade mínima informada deverá ser observada, tanto pelos licitantes no cadastramento de suas propostas, como pelo Órgão Gerenciador na requisição dos materiais em cada nota de empenho.

1.1.1 DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVO POR LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO

| ÓRGÃO GERENCIADOR (UASG 154055) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA |
| --- |
| Item | Guajará-Mirim | Porto Velho | Ariquemes | Ji- Paraná | Presid. Médici | Cacoal | Rolim de Moura | Vilhena | TOTAL |
| 01 | 12 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 64 |
| 02 | 15 | 25 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 59 |
| 03 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 25 | 14 | 20 | 80 |
| 04 | 16 | 23 | 6 | 25 | 10 | 8 | 28 | 5 | 121 |
| 05 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 49 |
| 06 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 07 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 08 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |

Quadro 01 – Demonstrativo da distribuição do quantitativo dos itens entre os Campi.

| ÓRGÃO PARTICIPANTE (UASG 160348) 5° BATALHÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO |
| --- |
| Item | PORTO VELHO/RO | TOTAL |
| 01 | 03 | 03 |
| 02 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 |
| 04 | 03 | 03 |
| 05 | 03 | 03 |
| 06 | 03 | 03 |
| 07 | 10 | 10 |
| 08 | 10 | 10 |

Quadro 02 – O quadro acima demonstra a distribuição dos itens de acordo com a solicitação do Órgão Participante registrada no SIASGNET.

1.2. Parcelamento: Atendendo o disposto no art. 15 inciso IV da Lei nº 8.666/93 os itens pretendidos serão licitados por itens, visando maior economicidade à administração e a amplitude da disputa durante o certame licitatório a fim de obter a proposta mais vantajosa.

1.3. Valores: Foram realizados os procedimentos básicos para realização de pesquisa de preços em atendimento a IN nº 04/2015 do MPOG, apurando-se o valor médio com base nos incisos  III e IV do art. 2º da referida norma.

1.3.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, todos os custos/gastos diretos e indiretos, inclusive com fretes, carga e descarga do objeto até o local definido para entrega, bem como todos custos/gastos atribuíveis com sua instalação (ônus da contratada).

1.4. Descrição:  O objeto foi descrito e relacionado com as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação, assim, os equipamentos a serem ofertados deverão ser necessariamente de 1ª linha, segundo os padrões usuais de mercado. Deve-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei nº 4.150, de 1962.

1.4.1. O prazo de garantia para todos os itens será de no mínimo 3 (três) anos, a contar da emissão do termo de recebimento definitivo pela UNIR.

1.4.1.1. O prazo de garantia do serviço de instalação será de no mínimo três meses.

1.4.1.2. Durante os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, os equipamentos/aparelhos que apresentarem defeito, cuja assistência técnica não apresente solução para o problema, devem ser substituídos e instalados no prazo de 10 (dez) dias, sem ônus para o Contratante.

1.4.3. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - O contratado deverá prestar assistência técnica nos Municípios onde serão entregues e instalados os condicionadores de ar, de acordo com recomendações do fabricante, a vigorar durante a garantia dos equipamentos.

1.4.3.1. Durante o prazo de garantia de funcionamento, a Contratada prestará serviços de assistência técnica on-site, por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais, sem ônus adicional para o Contratante.

1.4.3.2. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os seus manuais e normas técnicas específicas.

1.4.3.3. A CONTRATADA deverá atender a chamados técnicos durante a vigência da garantia, em até 24 (vinte e quatro) horas corridas após o registro do chamado, no horário das 08:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 18:00 horas, de segundas às sextas-feiras, excluindo-se os feriados.

1.4.3.4. Os equipamentos deverão ser deixados totalmente operacionais em até 72 (setenta e duas) horas corridas após a abertura do chamado.

1.4.4. A contratada será responsável pela instalação dos aparelhos, considerando as especificidades do tipo de instalação. Dentre os itens mínimos necessários para a instalação dos equipamentos, deverão ser considerados como custos/gastos atribuíveis com sua instalação, seguem abaixo:

1.4.4.1. Instrumentos: Multímetro – Alicate, Amperímetro, Termômetro Digital, Paquímetro, Vacuômetro Digital, Conjunto de Manômetros (alta e baixa) R-22 e R-410A, e outros itens necessários à perfeita instalação dos equipamentos/aparelhos.

1.4.4.2. Ferramentas: Alicate Universal, Alicate de Corte, Alicate de Bico, Alicate de Crimpagem, Conjunto de Chave Allen (mm e pol), Conjunto de chave de Fenda, Conjunto de Chave Philips, Chave Inglesa de 8'' e 10', Conjunto de curvadores, kit flangeador, trena, estilete, chave de fenda, chave philips e nível de bolha, e outros itens necessários à perfeita instalação dos equipamentos/aparelhos.

1.4.4.3. Equipamentos: Bomba de vácuo, recolhedora de fluído refrigerante, cilindro de recolhimento, balança de carga de gás, massarico, oxigênio/acetileno, serra copo, furadeira de impacto, escada 5 ou 7 degraus, andaime e óculos de proteção, e outros itens necessários à perfeita instalação dos equipamentos/aparelhos.

1.4.4.4. Consumíveis: Tubo de cobre flexível (1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/8, 7/8) na quantidade de até oito metros  e meio de cada bitola/medida por equipamento (conforme as exigência do local de instalação), isolamento blindado (1/4, 1/2, 3/4, 3/8, 5/8, 7/8) na quantidade necessária para o isolamento dos tubos de cobre e demais conexões, nitrogênio (teste de vazamento), fita, cabo PP 1,5 mm, cabo PP 2,5 mm, terminal tipo garfo, terminal tipo agulha, anilha, fita isolante, fita de vinil, suporte para condensadora (unidade externa), coxim para condensadora(unidade externa), suporte para evaporadora (unidade interna), buchas e parafusos, tubo, cabo PP 3 x 1 e 5 x 1, sabão líquido/detergente, eletrodo, máquina de solda, acetileno/oxigênio, e outros itens necessários à perfeita instalação dos equipamentos/aparelhos.

1.4.5. Nos casos de substituição de aparelho, os serviços de instalação e desinstalação serão efetuados pela contratada com responsabilidade da mesma a providência de materiais necessários para o serviço como suporte parede/parede, suporte piso/teto, parafusos, buchas, dentre outros com valores compatíveis.

1.4.6. Os materiais fornecidos pela contratada, para instalação dos aparelhos, devem seguir as Normas técnicas aplicáveis, como a ABNT NBR 7541:2004 e outras que estiverem em vigor, assim como a instalação deve ser realizada observando-se as normas técnicas vigentes, como a ABNT NBR 16401.

1.4.7. Os Aparelhos de Ar Condicionado deverão estar em conformidade com as Portarias do INMETRO n° 7, de 04/01/2011, nº 643, de 30/11/ 2012 e nº 410, de 16/08/2013.

1.5. Sustentabilidade: Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa n.º 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente produtos que atendam os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5º:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

1.5.1. As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental.

1.5.2. O aparelho deverá utilizar gás refrigerante considerado ecológico (R-410A).

1.5.3. Só será admitida a oferta do produto Ar Condicionado, que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “A”, e na impossibilidade desta, naquela que assegurar menor índice de consumo energético, nos termo da Portaria INMETRO n.º 215, de 23 de julho de 2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.

1.5.4. Em relação aos itens 01 a 06, as licitantes deverão comprovar que o produto atende aos critérios de sustentabilidade informados no catálogo de materiais do Governo Federal.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.  Os aparelhos de ar-condicionado serão destinados a atender as salas das unidades acadêmicas e setores administrativos dos campi, da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, que desenvolvem atividades administrativas, acadêmicas, de ensino, de extensão e de pesquisa.

2.2. Devido a necessidade aquisição de aparelhos de ar-condicionado novos, funcionais e com menor consumo energético. A não aquisição implicará no desconforto térmico para os acadêmicos, agentes públicos e usuários em geral da UNIR que necessitam ter seus ambientes de atividade em condições ideais, o que vem de encontro à Norma Regulamentadora – NR nº 17 – Anexo II, do Ministério do Trabalho e Emprego, que determina que a temperatura ideal em ambientes de trabalho deve ser entre 20º e 23º. Além disso, atendem-se as normativas do Ministério da Saúde ( Portaria GM/MS 3.523/1998) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RE Nº 9/2003).

2.3. Necessidade de substituição dos aparelhos de ar-condicionado antigos que apresentam um elevado grau de desgaste (depreciação).

2.4 Consiste em atender as necessidades dos prédios novos que estão em fase de finalização/entrega em todas as unidades da UNIR.

2.5. O 5° Batalhão de Engenharia e Construção (UASG 160348), manifestou interesse na Intenção de Registro de Preços nº 19/2018 desta IFES, onde apresentou a seguinte justificativa;

2.5.1. A participação no Pregão elaborado por essa UG justifica-se pela similaridade dos itens constantes nesse processo, com as necessidades deste órgão participante. Junte-se a isso, a possibilidade de utilizar o poder de compra da administração federal, em aproveitar a economia de escala, em obter preços menores junto ao mercado, reduzindo custos em benefício do atendimento de suas diversas demandas.

2.5.2. A formação da ata de registro de preços permitirá a redução de custos, uma projeção de compras para 12 meses, podendo ultrapassar um exercício financeiro para outro, sem o comprometimento orçamentário em sua totalidade, permitindo a contratação somente quando necessário.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens ora pretendidos pela Administração enquadram-se na categoria de bens considerados comuns de uso geral, de que tratam a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

4. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1.O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única, nas seguintes localidades:

| Município | Endereços | Telefone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ariquemes | Coordenação de Patrimônio – Avenida Tancredo Neves, Setor Institucional, CEP 76.872-848. | (69) 3535-3563 |  |  |  |
| Cacoal | Coordenação de Patrimônio Rua Manoel Vitor Diniz, nº 2380, Bairro Jardim São Pedro II, CEP: 76.962-269. | (69) 3416-2602 |  |  |  |
| Guajará-Mirim | Coordenação de Patrimônio Rodovia BR 425, KM 2,5, Bairro Jardim das Esmeraldas. CEP: 76850-000. | (69) 3541-5564 |  |  |  |
| Ji-Paraná | Coordenação de Patrimônio– Rua Rio Amazonas, 351, Jardim dos Migrantes, CEP 76.900-726. | (69) 3416-7900 |  |  |  |
| Porto Velho | Coordenação de Patrimônio Campus José Ribeiro Filho - BR 364, Km 9,5 - Porto Velho – RO | (69) 2182-2153/2154 |
| Porto Velho | 5° BATALHÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Av. Rogério Weber, Bairro 1 – Militar, CEP 78916-050 | (69) 3224-4039 |
| Presidente Médici | Coordenação de Patrimônio R. da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira. CEP:76916-000. | (69) 3471-2350 |
| Rolim de Moura | Coordenação de Patrimônio Avenida Norte Sul, 7300, Nova Morada. CEP:76940-000. | (69) 3449-3800 |
| Vilhena | Coordenação Patrimônio Av. Rotary Clube, n° 3756- Bairro: Jardim Social. CEP: 76980-000. | (69) 3316-4502 |

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (Cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (Sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. O pagamento só ocorrerá após a entrega e instalação do equipamento devidamente instalado, testado e atestado pelo fiscal da contratação.

4.4.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6.  Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. Fraudar na execução do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.2.2. Multa Moratória de 0,1%(um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

10.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

10.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Porto Velho-RO, 28 de setembro de 2018.

Elaboração: Dagner Vaca Kawamura Coordenador de Serviços Gerais – CSG Campus de Guajará-Mirim - CGM Port. 710/2015/GR/UNIR, de 21/07/2015

Análise e Ajustes:

Karla Augusta Ramos Da Silva                       Érica Gonçalves da Silva

Estagiária CCL                             Coordenadora de Compras e Licitações

SIAPE: 2404490                                   Portaria nº 1.035/2015/GR/UNIR

Aprovação:

Fabrício Donizeti  Ribeiro Silva

Pró-Reitor de Planejamento  - Portaria nº 525/2018/GR/UNIR